## Slide 1: Pavimentos deportivos
Sika sa/ pavimentos deportivos

## Slide 2: contenIDO
1 SOSTENIBILIDAD Y COMO SE PUEDE MEDIR
1.1 CONCEPTO DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
1.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PAVIMENTOS DEPORTIVOS
ELECCIÓN DEL PAVIMENTO ADECUADO. TIPOLOGÍA DE PAVIMENTOS: TECNOLOGÍAS DISPONIBLES
2.1 TIPOS DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS
3 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEPORTIVOS CONTINUOS

## Slide 3: 1. ¿qué es la sostenibilidad? ¿Cómo se mide?

## Slide 4
¿Qué es el Ciclo de Vida (LCA)?
Cuantificación de los impactos potenciales al medioambiente a lo largo de toda la vida del producto
      extracción de materias primas
      producción
      aplicación
      uso
      final de vida
Método estandarizado (ISO 14040)
Aporta nuevos puntos de vista
1.1 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (LCA)
Notes: Sustainability Competence Brochure Roofing  page 4

## Slide 5: El LCA de Sika
ISO 14040 / EN 15804 / Método CML 2001
Notes: Sustainability Competence Brochure Roofing  page 6
CML: Instititute of Environmental Sciences of University of Leiden
--> Most common LCA methodology worldwide
EN 15804: Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products

## Slide 6: 1.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PAVIMENTOS Demanda Acumulada de Energía CED (MJ/unit)
Consumo de recursos energéticos
Cantidad total de energía primaria
Renovable
No renovable
Notes: Sustainability Competence Brochure Roofing  page 4

## Slide 7: Potencial de Calentamiento Atmosférico GWP (kg CO2-eq/unit)
Contribución potencial al cambio climático
Emisión de los gases invernadero como CO2, CH4
Absorción de radiación por la atmósfera
Aumento de temperatura
Notes: Sustainability Competence Brochure Roofing  page 4

## Slide 8: Huella de Carbono (kg CO2-eq/unit)
Cantidad total de gases invernadero emitidos
Directa e indirecto
Expresados en kg CO2 -equivalentes
GWP es la catergoría correspondiente en el LCA
Notes: Sustainability Competence Brochure Roofing  page 5

## Slide 9: Potencial de Creacción de Ozono Fotoquímico POCP (kg C2H4-eq/unit)
Niebla contaminante de verano
Compuestos químicos reactivos
Ozono
Acción de la luz del sol en los VOC, NOx
Notes: Sustainability Competence Brochure Roofing  page 5

## Slide 10: RESULTADOS DE LOS SISTEMAS ANALIZADOS
Demanda Acumulada de Energía CED (MJ/unidad)
PVC
Linóleo
Linóleo
PU prefabricado
Notes: Sustainability Competence Brochure Roofing  page 13

## Slide 11: RESULTADOS DE LOS SISTEMAS ANALIZADOS
Potencial de Calentamiento Atmosférico GWP (k kg CO2-eq/unidad)
PVC
Linóleo
Linóleo
PU + Caucho
PVC
Linóleo
Linóleo
PU prefabricado
Notes: Sustainability Competence Brochure Roofing  page 13

## Slide 12: RESULTADOS DE LOS SISTEMAS ANALIZADOS
Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico POCP (kg C2H4-eq/unidad)
PVC
Linóleo
Linóleo
PU prefabricado
Notes: Sustainability Competence Brochure Roofing  page 13

## Slide 13: RESULTADOS DE LOS SISTEMAS ANALIZADOS(GWP)
Sistemas más habituales en las zonas no deportivas de las instalaciones
Notes: Sustainability Competence Brochure Roofing  page 13

## Slide 14: CONCLUSIONES SEGUN RESULTADOS DE LOS SISTEMAS ANALIZADOS
Notes: Sustainability Competence Brochure Roofing  page 12

## Slide 15: SOSTENIBILIDAD EN PAVIMENTOS

## Slide 16: 2. Consideraciones para la correcta elección de un pavimento deportivo

## Slide 17: Factores a tener en cuenta a la hora de elegir
1. Uso (sólo deportivo, multifuncional) y normativa que debe cumplir
2. Situación (interior, interior pero abierto, exterior)
3. Tipo de soporte existente
4. Durabilidad requerida (continuo o con juntas)
5. Mantenimiento y posibilidad de reparación
6. Referencias existentes que demuestren lo anterior
7. Presupuesto disponible

## Slide 18: GENERALIDADES
Propiedades perfectas de fricción
Buenas propiedades de deslizamiento
Buen comportamiento del rebote de la pelota
Superficie mate
Certificados internacionales de Baloncesto, Voleibol, Balonmano y Badminton
Continuo, no poroso
Superficie lisa
Cumple con las normas internacionales EN14904 – DIN18032
Muy duradero
Comodidad deportiva optima
Previene lesiones

## Slide 19: Continuación generalidades
Alta resistencia al fuego Bfl s1 – Cfl s2
Calidad de Aire interior ensayada
Marcado de líneas claro
Uso multifuncional
Buena resistencia a cargas
Resistencia al desgaste
Posibilidad de revestimiento en base agua
Buena cubrición
Aislamiento acústico
Amplia gama de colores
Fácil de mantener
Fácil de limpiar y reparar

## Slide 20: normativa vigente y certificación de pavimentos

## Slide 21
Clasificación según EN 14904
Definiciones: Superficie deportiva de deformación puntual (Punto- Elástico)
Superficie deportiva, en la cual la aplicación de una fuerza puntual provoca una deformación sólo en o cerca del punto de aplicación de la fuerza

## Slide 22
Definiciones: Superficie deportiva de deformación superficial (Área- Elástico)
Superficie deportiva, en la cual la aplicación de una fuerza puntual provoca una deformación sobre un área relativamente grande alrededor del punto de aplicación de la fuerza
Clasificación según EN 14904

## Slide 23
Definiciones: Superficie deportiva de deformación mixta
Superficie deportiva de deformación puntual con un componente de área de refuerzo.
Consigue una deformación entre punto-elástico y área-elástica
Clasificación según EN 14904

## Slide 24
¿Qué significa todo esto?
Las superficies deportivas sufren una reacción compleja cuando se someten a cargas dináminas. Componentes a combinar: deformación bajo carga, habilidad de absorción de impacto y energía de restitución de impacto (energía devuelta al deportista). Además, es necesario el agarre entre suela y superficie
F
AREA DE DEFORMACIÓN
Indentación
Restitución de energía
Absorción de impacto
ACCIÓN = REACCIÓN

## Slide 25: Certificados disponibles
FIVB (Federación Internacional de Voleibol)
FIBA (Federación Internacional de Baloncesto)
IHF (Federación Internacional de Balonmano)
BWF (Federación Mundial de Badminton)
Cooperación con otras federaciones
I)AKS
ASBA (American Sports Builders Assn.)
ISA Sport (NOC/ NSF)
KEMA
Green Building Council

## Slide 26: 2.1. Tipos de pavimentos deportivos
Tecnología acrílica, híbrida, poliuretano, prefabricados

## Slide 27
Sistemas deportivos acrílicos e híbridos
May 6, 2016

## Slide 28: Productos y sistemas
Productos
Sikafloor 154 W
Sikafloor 2040
Sikafloor 2030
Sikafloor 2130
Sikafloor 2120
Sistemas
Sportline
Techline
May 6, 2016

## Slide 31: Sikafloor Sportline Sobre Asfalto
Soporte de asfalto preparado
Capa de regularización gruesa: Sikafloor®-2040
Capa de regularización fina: Sikafloor®-2030
Sellador: Sikafloor®-2020
May 6, 2016

## Slide 32: Sikafloor Sportline para Carriles Bici
Imprimación: Sikafloor® 154 W (sobre hormigón)
Capa de regularización gruesa: Sikafloor®-2040
Capa de regularización fina: Sikafloor®-2030
Capa de regularización fina: Sikafloor®-2030
Sellador: Sikafloor®-2020
May 6, 2016

## Slide 33: Sikafloor Techline sobre hormigón
Imprimación: Sikafloor® 154 W
Capa de regularización fina: Sikafloor®-2130
Capa de regularización fina: Sikafloor®-2130
Sellador: Sikafloor®-2120
Sellador: Sikafloor®-2120

## Slide 34
Cuadro Resumen SISTEMAS ACRILICOS DEPORTIVOS
Sika®-Sportline sobre asfalto
Capa de regularización gruesa: Sikafloor®-2040
Capa de regularización fina : Sikafloor®-2030
Sellador: Sikafloor®-2020
Sika®-Sportline para Carriles Bici
Imprimación: sobre hormigón (Sikafloor®-154 W)
Capa de regularización gruesa: Sikafloor®-2040
Capa de regularización fina : Sikafloor®-2030
Capa de regularización fina : Sikafloor®-2030
Sellador: Sikafloor®-2020
Sika®- Sportline sobre hormigón
Imprimación: Sikafloor®-154 W
Capa de regularización gruesa: Sikafloor®-2040
Capa de regularización fina: Sikafloor®-2030
Sellador: Sikafloor®-2020
Sika®-Techline Plus sobre asfalto
Capa de regularización gruesa: Sikafloor®-2040
Capa de regularización fina: Sikafloor®-2130
Capa de regularización fina: Sikafloor®-2130
Sellador: Sikafloor®-2120
Sika®-Techline sobre hormigón
Imprimación: Sikafloor®-154 W
Capa de regularización fina: Sikafloor®-2130
Capa de regularización fina: Sikafloor®-2130
Sellador: Sikafloor®-2120
Sellador: Sikafloor®-2120

## Slide 35
Sistemas deportivos
May 6, 2016

## Slide 36
Classic 110 Eco
Introduciendo LÍNEA BRONCE
Pulastic Línea Bronce: pavimentos deportivos tradicional punto-elásticos
Cumple con la norma EN14904 para pavimentos deportivos interiores
  Amortiguación > 25%! = Categoría P1 (Punto Elástico Nivel1)

## Slide 37
Classic 60
  (4 mm lámina + 2 mm PU)
Classic 70
  (5 mm lámina + 2 mm PU)
Classic 80
  (6 mm lámina + 2 mm PU)
Classic 90
  (7 mm lámina +2 mm PU)
Introduciendo LÍNEA BRONCE
Otros sistemas: NO cumple la norma EN14904 Amortiguación < 25%!

## Slide 43
Sistemas Especiales LÍNEA PERFORMANCE
Pulastic Performance line: Pavimento deportivo para uso en salas de musculación
PULASTIC GT 100
Aplicaciones en Fitness & Salas musculación
Resistencia al impacto destacada
Beneficios de sistemas continuos en todas las instalaciones

## Slide 45
Sistemas Especiales LÍNEA PERFORMANCE
PULASTIC SP Track 160
Atletismo interior, con clavos
Propiedades destacadas, cumpliendo los requerimientos IAAF
Beneficios de sistemas continuos en todas las instalaciones
Pulastic Performance line: Pavimento deportivo para uso en pistas de atletismo interiores

## Slide 47
LÍNEA PERFORMANCE: Sistemas de Exterior
PULASTIC
Comfort Court 50
Aplicaciones Interiores & Exteriores
Alto comfort
Pista polivalente con resistencia al deslizamiento
Pulastic Performance: Pavimentos específicos para cierto uso

## Slide 49
Sistema Pista de Tenis: ITF
Pulastic Comfort Court 60 T
Aplicaciones Interiores & Exteriores
Alto comfort
Pista polivalente con resistencia al deslizamiento
Homologación ITF para pistas de tenis
Pulastic Performance: Pavimentos específicos para cierto uso

## Slide 52
Sistema Sikafloor Comfort
Línea Sikafloor Comfort: todos los pavimentos no deportivos de tus instalaciones
Sikafloor Comfort
Para zonas de almacenamiento y de tránsito
Continuo de alta durabilidad
Opcional: Chips de colores

## Slide 54
Sikafloor Comfort Pro
Sikafloor Comfortfloor Pro
Para zonas de almacenamiento y de tránsito, con grado de comfort
Continuo de alta durabilidad
Opcional: Chips de colores
Línea Sikafloor Comfort: todos los pavimentos no deportivos de tus instalaciones

## Slide 55
Sikafloor Comfort para las zonas infantiles

## Slide 56
Sikafloor Comfort para las cafeterías

## Slide 57
Sikafloor Comfort para los pasillos

## Slide 58: 3. Instalación, mantenimiento y reparación de los suelos deportivos continuos (poliuretanos y acrílicos)

## Slide 59
Atacar mecánicamente la superficie del soporte para abrir la porosidad, mejorando así la adherencia.
Existen tres tipos principales de tratamientos superficiales, en función del soporte:
      Lijado
      Granallado
      Escarificado
Tratamiento Superficial
PREPARACIÓN SUPERFICIAL

## Slide 60
Rehabilitación FACELIFT
Pulastic Facelift: renovación de sistemas Pulastic existentes!
PULASTIC FL Basic
Espesor 1 mm
Se emplea el Pulastic GM 1500
Para desgaste superficial
Procedimiento:
Limpieza: Pulastic Deep Clean 1 :10
Ojo con los agujeros de postes
Lijado total
Capa 1 mm de Pulastic GM 1500
Capa de sellado: Pulastic 221
Líneas: Pulastic Linepaint

## Slide 61
Reparaciones de daños puntuales

## Slide 62
Antes de usar por primera vez
1 de Pulastic Classic Clean: 30 de agua
3 días después de la aplicación mínimo
Usar mopa o mopa especial
No usar cepillos abrasivos o estropajos!!
Limpieza y mantenimiento
Primer Uso

## Slide 63
Limpieza húmeda regular con detergente neutro que no deje película de cera
Desde 1 de Pulastic Classic Clean: 30 de agua hasta 1 Pulastic Classic Clean: 100 agua
Limpieza y mantenimiento
Mantenimiento

## Slide 64
No más de 2 veces al año
Añadir al jabón neutro 1 medida de Pulastic Deep Clean: 10 medidas de agua
A mano con estropajo medio o a máquina (Scotch Brite rojo o verde)
Dejar actuar 10 minutos y volver a fregar el suelo.
Aclarar con 1 tapón de Pulastic Classic Clean por cada 40 litros de agua
Limpieza y mantenimiento
Limpieza a fondo

## Slide 65
Gracias por su atención
gomez.julia@es.sika.com
miranda.maria@es.sika.com